Building Networks For People

DIR-100

Коммутатор с поддержкой VLAN

Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

Об этом Руководстве 	ii

Перед началом работы	ii

Примечания по установке	iii

ВВЕДЕНИЕ	1

Функции Коммутатора с поддержкой VLAN	1

Передняя панель Коммутатора	2

Задняя панель Коммутатора	3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОММУТАТОРА С поддержкой VLAN	4

Подключение Коммутатора с поддержкой VLAN к сети Ethernet LAN	4

Включение питания Коммутатора с поддержкой VLAN	5

Сброс к заводским настройкам	5

Настройка коммутатора с поддержкой VLAN	6

Установка IP-настроек на Вашем компьютере	6

Доступ к Менеджеру конфигурации	6

WEB-менеджер	8

Network Settings (Сетевые настройки)	9

Administrator Settings (Настройки администратора)	10

Configuration Tools (Инструменты конфигурации)	11

Firmware Upgrade (Обновление программного обеспечения)	12

VLAN Group Settings (Настройки VLAN)	13

Port VLAN ID Settings (Настройки VLAN ID порта)	14

Bandwidth Control (Управление полосой пропускания)	15

Multicast Groups (Группы Multicast)	16

Logout (Выход из системы)	17

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	18

### Об этом Руководстве пользователя

Данное Руководство пользователя содержит описание установки Коммутатора с поддержкой VLAN DIR-100 и его использования для подключения компьютера или сети Ethernet LAN к Интернет.

### Перед началом работы

Пожалуйста, прочитайте и убедитесь, что Вы выполнили все предварительные условия для установки Коммутатора с поддержкой VLAN, а также обладаете всей необходимой информацией и оборудованием перед началом инсталляции.

###### Обзор

В общих словах, процедура установки Коммутатора с поддержкой VLAN может быть описана в виде следующих шагов:

- Сбор необходимой информации и оборудования для установки устройства. Перед началом инсталляции убедитесь, что Вы обладаете всей необходимой информацией и оборудованием.

- Установка аппаратного обеспечения, включая подключение кабелей и адаптера питания к устройству.

- Проверка и изменение IP-настроек Вашего компьютера (при необходимости), чтобы Ваш компьютер мог получить доступ к WEB-интерфейсу управления, встроенному в Коммутатор с поддержкой VLAN.

- Настройка устройства с помощью WEB-интерфейса управления в соответствии с параметрами Вашей учетной записи, выданной Вашим провайдером.

#### Снятие упаковки

Аккуратно распакуйте коробку и достаньте ее содержимое. Убедитесь, что кроме данного Руководства пользователя, в комплект поставки входит:

- DIR-100 Коммутатор с поддержкой VLAN

- Адаптер питания

- Руководство по быстрой установке

- Руководство пользователя на CD-диске

Если какая-либо из указанных составляющих отсутствует или повреждена, пожалуйста, свяжитесь с партнером D-Link.

|  | ВНИМАНИЕ: Коммутатор должен использоваться только с адаптером питания, поставляемым с устройством. |
| --- | --- |

### Примечания по установке

#### Операционные системы

DIR-100 использует WEB-интерфейс на основе HTML для установки и управления устройством. WEB-интерфейс может быть доступен из любой операционной системы, поддерживающей программное обеспечение WEB-браузера, включая Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 и Windows XP.

#### WEB-браузер

Любой WEB-браузер может быть использован для настройки Коммутатора с поддержкой VLAN с помощью программного обеспечения WEB-интерфейса. Программа разработана для поддержки наиболее распространенных браузеров последних релизов (например, Opera, Microsoft Internet Explorer® версии 5.0 и выше, Netscape Navigator® версии 4.7 и выше). WEB-браузер должен поддерживать JavaScript. На многих браузерах поддержка JavaScript включена по умолчанию. Убедитесь, что JavaScript не была выключена другим программным обеспечением (например, антивирусом или пакетами безопасности пользователей WEB), которое может работать на Вашем компьютере.

#### Ethernet-порт (Адаптер NIC)

Любой компьютер, использующий Коммутатор с поддержкой VLAN, должен подключаться к нему через порт Ethernet на Коммутаторе с поддержкой VLAN. Это Ethernet-соединение и поэтому требуется, чтобы Ваш компьютер был оборудован Ethernet-портом. Сейчас большинство ноутбуков продается с уже встроенным портом Ethernet. Подобно этому, настольные компьютеры  также обычно поставляются со стандартным адаптером Ethernet NIC. Если Ваш компьютер не имеет Ethernet-порта, Вам необходимо установить адаптер Ethernet NIC, для того чтобы подключиться к  Коммутатору с поддержкой VLAN. Если Вам необходимо установить сетевой адаптер, следуйте инструкциям по инсталляции, которые прилагаются к адаптеру Ethernet NIC.

#### IP-настройки компьютера

Компьютер, c которого будет осуществляться управление, должен находиться в той же IP-подсети, что и Коммутатор с поддержкой VLAN. По умолчанию, IP-адрес Коммутатора 192.168.0.1 и маска подсети 255.255.255.0, поэтому компьютер должен иметь IP-адрес в диапазоне от 192.168.0.2 до 192.168.0.254 с маской подсети 255.255.255.0. Внесите свои данные в представленную ниже таблицу и воспользуйтесь ей, если Вам будет необходимо перенастроить WAN-соединение в будущем или сбросить настройки устройства.

| Информация о Коммутаторе с поддержкой VLAN DIR-100: |
| --- |
| Username (Имя пользователя) | Это Имя пользователя (Username), которое Вам потребуется ввести при входе на WEB-интерфейс DIR-100 с помощью WEB-браузера. По умолчанию, Username -admin. | Здесь необходимо ввести Ваши данные. |
| Password (Пароль) | Этот пароль (Password), который Вам потребуется ввести при входе на WEB-интерфейс DIR-100 с помощью WEB-браузера. По умолчанию, пароль отсутствует. | Здесь необходимо ввести Ваши данные. |
| IP-адрес LAN DIR-100 | Этот IP-адрес Вам необходимо будет ввести в поле Address Вашего WEB-браузера для доступа к DIR-100. По умолчанию, IP-адрес - 192.168.0.1. | Здесь необходимо ввести Ваши данные. |
| Маска подсети LAN DIR-100 | Это маска подсети, используемая DIR-100 в локальной сети LAN. По умолчанию, маска подсети - 255.255.255.0. | Здесь необходимо ввести Ваши данные. |

1

# Введение

В этом разделе приводится краткое описание Коммутатора с поддержкой VLAN, используемых им технологий и поддерживаемых функций.

### Функции Коммутатора с поддержкой VLAN

D-Link DIR-100 Коммутатор с поддержкой VLAN поддерживает следующие функции:

- WEB-интерфейс управления - DIR-100 может быть настроен через WEB-браузер (Netscape или Internet Explorer) любого компьютера, подключенного к сети.

- Поддержка VoD, VoIP – Коммутатор поддерживает следующие настраиваемые функции QoS, особенно важные для передачи голоса и потокового видео: VLAN на основе портов, Multicast VLAN, Управление полосой пропускания и поддержка IGMP.

### Передняя панель Коммутатора

Располагайте Коммутатор с поддержкой VLAN таким образом, чтобы были хорошо видны светодиодные индикаторы на передней панели устройства.

Индикаторы на передней панели включают Power, Status и LAN для портов Ethernet.

| Power (Питание) | Ровный зеленый свет индикатора указывает на то, что питание устройства включено. |
| --- | --- |
| Status (Статус) | В самом начале при включении устройства этот индикатор горит зеленым ровным светом, а затем начинает мигать в нормальном режиме работы, когда устройство функционирует надлежащим образом. Более длительный ровный зеленый свет индикатора указывает на проблемы с устройством. |
| LAN | Эти индикаторы будут гореть ровным зеленым светом, когда соединение LAN (Ethernet) установлено, и мигать зеленым светом, когда существует активность на соответствующем LAN-порту. |

### Задняя панель

Подключите в разъемы на задней панели устройства адаптер питания и сетевые кабели. Кнопка reset также расположена на задней панели устройства.

| Порты LAN (1 – 5) | Позволяют подключить сеть Ethernet LAN и устройства Ethernet. Все порты поддерживают автоматическое определение полярности (MDI-II/MDI-X) и скорости портов. |
| --- | --- |
| Адаптер питания | Подключите один конец адаптера питания в разъем на задней панели Коммутатора, а другой конец – к электрической розетке. |
| Кнопка Reset | Используется для сброса устройства к заводским настройкам по умолчанию, включая IP-адрес, имя пользователя и пароль. |

|  | Примечание: Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI-II/MDI-X. Все порты могут подключаться с помощью прямого или кроссового кабеля Кат.5 или выше. |
| --- | --- |

2

# Подключение Коммутатора с поддержкой VLAN

Коммутатор с поддержкой VLAN обладает компактными размерами и обеспечивает удобное подключение к Ethernet LAN. Выбирая место для размещения Коммутатора с поддержкой VLAN, обеспечьте свободное подключение Ethernet-устройств к LAN-портам.

Коммутатор с поддержкой VLAN и другие электрические устройства должны быть защищены от пыли, воды, влаги и воздействия высоких температур. Убедитесь, что сетевые кабели, адаптеры и шнуры питания размещаются безопасно, не создавая риск опрокидывания устройства. Как и при использовании любых электрических устройств, необходимо соблюдать общие правила безопасности.

Поместите Коммутатор с поддержкой VLAN на полке, рабочем столе или другой ровной устойчивой поверхности. В идеале Вы должны видеть светодиодные индикаторы, расположенные на передней панели.

## Подключение Коммутатора с поддержкой VLAN к сети Ethernet LAN

Коммутатор с поддержкой VLAN может быть подключен к компьютерам или другим Ethernet-устройствам с помощью 4-х портов Ethernet LAN на задней панели устройства. Любое соединение с концентрирующим устройством Ethernet (например, коммутатором или концентратором) может работать только на скорости 10/100 Мбит/с. При подключении к Коммутатору с поддержкой VLAN любого Ethernet-устройства, поддерживающего работу на скорости 10~100 Мбит/с, убедитесь, что это устройство имеет включенную функцию автосогласования скорости (NWay). Используйте кабель стандарта Ethernet Кат.5 или выше с разъемами RJ-45. Порты Ethernet LAN поддерживают автоматическое определение полярности MDI-II/MDI-X, поэтому Вы можете использовать прямой или кроссовый Ethernet-кабель.

Правила, касающиеся длины кабеля Ethernet, действуют при подключении к портам LAN Коммутатора с поддержкой VLAN. Убедитесь, что длина Ethernet-кабелей, подключенных к портам LAN не превышает 100 метров.

### Включение питания Коммутатора с поддержкой VLAN

|  | ВНИМАНИЕ: Коммутатор с поддержкой VLAN должен использоваться только с адаптером питания, входящим в комплект поставки. |
| --- | --- |

Чтобы включить питание Коммутатора с поддержкой VLAN:

- Вставьте один конец адаптера  в разъем питания, расположенный на задней панели Коммутатора  с поддержкой VLAN, а другой – в розетку питания. Разъем питания показан выше на иллюстрации задней панели устройства.

- Индикатор Power (Питание) немедленно загорится зеленым светом. Индикатор Status (Статус) изначально загорится ровным зеленым светом, а через несколько секунд начнет мигать.

- Если Вы подключили Коммутатор с поддержкой VLAN к Вашей сети, Вы можете по состоянию индикаторов Ethernet Link/Act убедиться в наличии соединений. Коммутатор с поддержкой VLAN попытается установить WAN-соединение, если WAN-линия подключена и соединение должным образом настроено, индикатор загорится через несколько секунд.

### Reset

Чтобы сбросить устройство к заводским настройкам по умолчанию, пожалуйста, выполните следующее:

- Оставьте питание устройства включенным.

- Нажмите на кнопку reset (с помощью, например, скрепки для бумаг). Расположение кнопки reset показано выше на иллюстрации задней панели.

- Удерживайте кнопку нажатой в течение около 10 секунд.

- Отпустите кнопку.

После этого произойдет автоматическая перезагрузка DIR-100. После перезапуска системы Коммутатор с поддержкой VLAN загрузит заводские настройки по умолчанию, включая IP-адрес по умолчанию 192.168.0.1 и маску подсети 255.255.255.0. По умолчанию, имя пользователя – admin,  пароль отсутствует.

3

# Настройка Коммутатора с поддержкой VLAN

При начальном конфигурировании Коммутатора с поддержкой VLAN, необходимо использовать компьютер с IP-настройками, разрешающими доступ к WEB-интерфейсу управления. Когда Вы уже получите доступ к Коммутатору, IP-настройки Коммутатора могут быть изменены в соответствии с любой схемой IP-адресации, включая получение адреса по DHCP.

### Установка IP-настроек на Вашем компьютере

Убедитесь, что IP-адрес компьютера, с которого осуществляется управление, находится в той же подсети, что и Коммутатор с поддержкой VLAN. Компьютер должен использовать IP-адрес из диапазона 192.168.0.2 - 192.168.0.254 с маской подсети 255.255.255.0.

### Доступ к Менеджеру конфигурации

Теперь, когда IP-настройки Вашего компьютера позволяют настраивать Коммутатор с поддержкой VLAN, Вы можете получить доступ к конфигурации.

Чтобы зайти на WEB-интерфейс управления Коммутатора, запустите любой доступный WEB-браузер и введите в строке адреса IP-адрес Коммутатора с поддержкой VLAN. Введите http:// и IP-адрес по умолчанию, 192.168.0.1 в адресную строку браузера. URL в адресной строке будет иметь вид: http://192.168.0.1. При входе пользователю будет предложено ввести имя пользователя и пароль для доступа к менеджеру настроек, как показано ниже. Появится новое окно WEB-интерфейса управления.

|  | ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильные настройки proxy-сервера на браузере могут помешать подключению к WEB -итерфейсу. Если у Вас возникли проблемы при подключении к WEB-интерфейсу управления Коммутатора с поддержкой VLAN, установите настройки proxy для обхода proxy-сервера или выключите использование proxy-серверов и попытайтесь подключиться снова. |
| --- | --- |

Чтобы проверить настройки proxy для Windows Internet Explorer:

- В Windows кликните по кнопке Start, зайдите в Settings и выберите Control Panel.

- В окне Control Panel дважды кликните по иконке Internet Options. (Вы также можете получить доступ к меню Internet Options, используя выпадающее меню Tools в Internet Explorer).

- Кликните по вкладке Connections, а затем по кнопке LAN Settings.

- Удостоверьтесь, что опция “Use proxy server” НЕ отмечена. Если это не так, то снимите галочку с этой опции и нажмите OK.

#### Вход в систему

Используйте имя пользователя “admin” (по умолчанию), а поле Password (пароль) оставьте незаполненным при первом подключении к WEB-интерфейсу управления Коммутатором. Вам необходимо изменить имя пользователя и пароль для доступа к WEB-интерфейсу управления после того, как проверили, что соединение может быть установлено. Имя пользователя и пароль позволяют любому PC, находящемуся в той же подсети, что и Коммутатор с поддержкой VLAN, получить доступ к WEB-интерфейсу управления.

Окно Login

### WEB-менеджер

WEB-менеджер используемый для конфигурирования включает стркутуру папок, для организации меню, позволяющих настроить и мониторить Коммутатор с поддержкой VLAN. Стартовая страница, которая появится первой, представляет меню System Status в директории System menu.

Меню System Status

System Status отображает основную информацию о Коммутаторе,  включая IP-настройки, MAC-адрес, время с последней перезагрузки, версии программного обеспечения Boot и Runtime.

### Network Settings (Настройки сети)

С помощью этого меню можно задать  IP-настройки LAN Коммутатора. Коммутатор может использовать статический IP-адрес или быть настроен как DHCP-клиент. По завершении настроек кликните по кнопке OK в нижней части меню.

Меню Network Settings

Меню Network Settings используется для настройки внутренней IP-сети Коммутатора. Этот IP-адрес принадлежит Вашей внутренней сети и не может быть виден в Интернет. По  умолчанию статический IP-адрес Коммутатора - 192.168.0.1, Маска подсети (Subnet Mask) - 255.255.255.0.

Для задания IP-настроек Коммутатора вручную сначала выберите опцию Static IP Address в выпадающем меню IP Mode. Введите уникальный IP Address и Subnet Mask, подходящие для Вашей локальной сети, и Gateway Address шлюза, по умолчанию

Если Ваша сеть имеет активный DHCP-сервер, Коммутатор может быть настроен как DHCP-клиент путем выбора опции DHCP Mode.

Кликните по OK, чтобы IP-настройки Коммутатора вступили в силу.

### Administrator Settings (Настройки администратора)

Используйте  это  меню для настройки административного доступа к Коммутатору. По завершении настроек кликните по кнопке OK в нижней части меню.

Меню Aministrator Settings

Меню Administrator Settings используется для изменения имени пользователя и пароля администратора, а также таймаута сессии (Idle Time Out).  Чтобы изменить логин или пароль, введите User Name и Password, и повторите ввод пароля в поле Re-type Password. Idle Time Out измеряется в секундах. Ввод 0 в этом поле означает отсутствие таймаута.

Кликните по OK для применения новых настроек администратора.

### Configuration Tools (Инструменты конфигурации)

Используйте это меню для сохранения настроек конфигурации Коммутатора.

Для сохранения текущих настроек конфигурации Коммутатора в виде файла на локальном жестком диске, выберите опцию Backup Settings и кликните по кнопке OK. Появится диалоговое окно, предлагающее выбрать место на локальном диске, где будет сохранен системный файл (файл .bin). Для загрузки файла системной конфигурации выберите опцию Restore Settings и кликните по Browse для указания места хранения системного файла для загрузки.

Для возврата Коммутатора к заводским настройкам по умолчанию выберите опцию Restore Factory Default и кликните по OK.

Чтобы выполнить перезагрузку Коммутатора, выберите опцию Restart System и кликните по OK.

### Firmware Upgrade (Обновление программного обеспечения)

Это меню позволяет посмотреть версию текущего программного обеспечения, а также выполнить его обновление. Убедитесь, что программное обеспечение, которое Вы желаете использовать, находится на локальном жестком диске компьютера. Кликните по кнопке Browse для просмотра локального жесткого диска и поиска программного обеспечения для обновления. Пожалуйста, посещайте WEB-сайт D-Link для получения новых версий программного обеспечения.

Меню Firware Upgrade

Идя в ногу с современными стандартами и технологиями, DIR-100 позволяет Вам легко обновлять встроенное программное обеспечение. Вы можете получить последнюю версию программного обеспечения DIR-100, зарегистрировавшись на  WEB-сайте D-Link www.dlink.com. Когда Вы загрузили новое программное обеспечение на Ваш компьютер, используйте кнопку Browse, чтобы указать местоположение файла на компьютере, или же введите путь к файлу вручную. Кликните по OK для начала загрузки. После успешной загрузки нового программного обеспечения на Ваш Коммутатор, перезапустите устройство, чтобы изменения вступили в силу.

### VLAN Group Settings (Настройки VLAN)

Воспользуйтесь этим меню для создания VLAN и включения регистрации в Multicast VLAN.

Меню VLAN Group Settings

Задайте нужные настройки VLAN Group Settings и тегирования в этом меню, а затем кликните по кнопке OK.

Может быть создано и настроено до 8 VLAN. Для включения VLAN проверьте, стоит ли галочка в поле Enable для обозначенного VLAN. Назначьте уникальный идентификатор VLAN или VID для каждой VLAN, созданной и настроенной для каждого из 5 портов. Выберите опцию Tagged для включения тегирования порта. Порты с включенным тегированием будут включать номер VID, приоритет и другую информацию о VLAN в заголовки всех пакетов, которые проходят через коммутатор; другие устройства в сети, поддерживающие 802.1Q, принимают решения по пересылке пакетов на основании информации о VLAN в теге. Если пакет был предварительно тегирован, порт не будет изменять этот пакет, не затрагивая, таким образом, информацию о VLAN. Выберите Untag, чтобы добавить порт в VLAN без включения тегирования. Выберите X для всех портов, не включенных в VLAN.

По умолчанию идентификатор управляющей VLAN может быть изменен в соответствии с предпочтениями администратора путем ввода нового Management VID.

Функция Multicast VLAN Registration (IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3) может быть включена на Коммутаторе. Также пересылаемым широковещательным пакетам может быть назначен приоритет 802.1p.

### Port VLAN ID Settings (Настройки VLAN ID порта)

Назначение идентификатора VLAN порта (PVID) используется для создания VLAN на основе портов Ethernet LAN. Коммутатор поддерживает до 5 PVID, доступный диапазон значений PVID - от 1 до 4094. Настройки приоритетов IEEE 802.1p используются для управления Quality of Service (QoS) для пакетов, проходящих через порт. Для приоритета пользователя 802.1p 0 является наименьшим приоритетом,  7 – наивысшим приоритетом. Более высокий приоритет назначается портам, через которые идет трафик, чувствительный к задержкам (например, приложения VoIP или потокового видео).

Меню Port VLAN ID Settings

Введите нужные значения PVID и приоритета 802.1p Priority,  а затем кликните по кнопке OK.

### Bandwidth Control (Управление полосой пропускания)

Это меню позволяет задать максимальную полосу пропускания на каждом порту. Это может быть сделано для корректной работы таких приложений, как VoIP и потоковое видео.

Меню Bandwidth Control

Каждый порт может иметь максимальную полосу пропускания для Ingress (Rx) или Egress (Tx) направлений, в соответствии с требованиями к сети. По умолчанию, настроено Unlimited (не ограниченная полоса пропускания) для Ingress (входа) и Egress (выхода) всех портов. Доступна установка полосы пропускания от 512Кбит/с до 10Мбит/с, а также Unlimited (неограниченная полоса пропускания, теоретически - до 100Мбит/с).

### Multicast Groups (Группы Multicast)

Используйте это меню для настройки статических Multicast групп для поддержки функций IGMP и Multicast VLAN.

Меню Multicast Group

###### Ingress Filter (Входящий фильтр)

Отметьте те порты, для которых Вы желаете включить Ingress Filter. При включении этой функции незарегистрированные широковещательные пакеты, приходящие на этот порт, будут отбрасываться. Незарегистрированные широковещательные пакеты должны пересылаться через порты, на которых не установлена функция Ingress Filter (не поставлена галочка).

###### Static Multicast Groups (Статические группы Multicast)

Может быть создано до 10 статических Multicast групп. Выберите эту опцию для включения Multicast VLAN registration для группы. Multicast VLAN registration настраивается на основе портов; кликните по портам, которые Вы желаете включить в группу. Адрес группы - это MAC-адрес Multicast маршрутизатора (или Multicast порта) заданного для группы.

### Logout (Выход из системы)

Для выхода из интерфейса управления кликните по ссылке Logout . Появится окно, запрашивающее подтверждение. Кликните OK для выхода из системы. Появится другое диалоговое окно, подтверждающее выход из системы.

Окно Logout

A

# Техническая спецификация

Стандарты

- IEEE 802.3 10Base-T Ethernet

- IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet

- IEEE 802.3 Nway Auto-Negotiation

Управление устройством

На основе WEB-интерфейса – требуется Microsoft Internet Explorer версии 5 и выше,

Netscape Navigator версии 4 и выше, или другие браузеры, поддерживающие Java.

Котнроль доступа к среде

CSMA/CD

Светодиодные индикаторы

- Power

- Status

- LAN 1-5 10/100Мбит/с

Рабочая температура

От 0*C до 40*C

Влажность

Максимум 95% без образования конденсата

Питание

Внешний адаптер питания

Постоянный ток 5В, 1.2A

Размеры

- L = 148 мм

- W = 114 мм

- H = 32 мм

Вес

230г

# Text boxes

Кликните по ссылке для перехода в меню более высокого уровня

США

17595 Mt. Herrmann Street

Fountain Valley, CA 92708

TEL: 1-800-326-1688

URL: www.dlink.com

Канада

2180 Winston Park Drive

Oakville, Ontario, L6H 5W1

Canada

TEL: 1-905-8295033

FAX: 1-905-8295223

URL: www.dlink.ca

Европа (Великобритания)

4th Floor, Merit House

Edgware Road, Colindale

London NW9 5AB

U.K.

TEL: 44-20-8731-5555

FAX: 44-20-8731-5511

URL: www.dlink.co.uk

Германия

Schwalbacher Strasse 74

D-65760 Eschborn

Germany

TEL: 49-6196-77990

FAX: 49-6196-7799300

URL: www.dlink.de

Франция

No.2 all’ee de la Fresnerie

78330 Fontenay le Fleury

France

TEL: 33-1-30238688

FAX: 33-1-30238689

URL: www.dlink.fr

Нендерланды

Weena 290

3012 NJ, Rotterdam

Netherlands

Tel: +31-10-282-1445

Fax: +31-10-282-1331

URL: www.dlink.nl

Бельгия

Rue des Colonies 11

B-1000 Brussels

Belgium

Tel: +32(0)2 517 7111

Fax: +32(0)2 517 6500

URL: www.dlink.be

Италия

Via Nino Bonnet n. 6/b

20154 – Milano

Italy

TEL: 39-02-2900-0676

FAX: 39-02-2900-1723

URL: www.dlink.it

Швеция

P.O. Box 15036, S-167 15 Bromma

Sweden

TEL: 46-(0)8564-61900

FAX: 46-(0)8564-61901

URL: www.dlink.se

Дания

Naverland 2, DK-2600

Glostrup, Copenhagen

Denmark

TEL: 45-43-969040

FAX: 45-43-424347

URL: www.dlink.dk

Норвегия

Karihaugveien 89

N-1086 Oslo

Norway

TEL: +47 99 300 100

FAX: +47 22 30 95 80

URL: www.dlink.no

Финляндия

Pakkalankuja 7A, 3rd floor

FIN-0150 10, Vantaa

Finland

TEL: +358-9-2707 5080

FAX: + 358-9-2707 5081

URL: www.dlink.fi

Power LED

LAN

Порты LAN

Офисы D-Link по всему миру

Status

Турция

Ayazaga Maslak Yolu

Erdebil Cevahir Is Merkezi

5/A Ayazaga – Istanbul

Turkiye

TEL: +90 212 289 56 59

FAX: +90 212 289 76 06

URL: www.dlink.com.tr

Египет

19 El-Shahed Helmy, El Masri

Al-Maza, Heliopolis

Cairo, Egypt

TEL:+202 414 4295

FAX:+202 415 6704

URL: www.dlink-me.com

Израиль

11 Hamanofim Street

Ackerstein Towers, Regus Business Center

P.O.B  2148, Hertzelia-Pituach 46120

Israel

TEL: +972-9-9715700

FAX: +972-9-9715601

URL: www.dlink.co.il

Латинская Америка

Isidora Goyeechea 2934

Ofcina 702

Las Condes

Santiago – Chile

TEL: 56-2-232-3185

FAX: 56-2-232-0923

URL: www.dlink.cl

Бразилия

Av das Nacoes Unidas

11857 – 14- andar - cj 141/142

Brooklin Novo

Sao Paulo - SP - Brazil

CEP 04578-000 (Zip Code)

TEL: (55 11) 21859300

FAX: (55 11) 21859322

URL: www.dlinkbrasil.com.br

Южная Африка

Einstein Park II

Block B

102-106 Witch-Hazel Avenue

Highveld Technopark

Centurion

Gauteng

Republic of South Africa

TEL: 27-12-665-2165

FAX: 27-12-665-2186

URL: www.d-link.co.za

Россия

129626 Россия, Москва, Графский пер., 14

TEL: 7-495-744-0099

FAX: 7-495-744-0099 #350

URL: www.dlink.ru

Китай

No.202,C1 Building, Huitong Office Park, No. 71, Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing

100025, China.

TEL +86-10-58635800

FAX: +86-10-58635799

URL: www.dlink.com.cn

Тайвань

2F, No. 119, Pao-Chung Rd.

Hsin-Tien, Taipei

Taiwan

TEL: 886-2-2910-2626

FAX: 886-2-2910-1515

URL: www.dlinktw.com.tw

Штаб-квартира

2F, No. 233-2, Pao-Chiao Rd.

Hsin-Tien, Taipei

Taiwan

TEL: 886-2-2916-1600

FAX: 886-2-2914-6299

URL: www.dlink.com.tw

Кликните для доступа к папкам

System, Switch и  Help.

Кнопка Reset

Адаптер питания

Испания

C/Sabino De Arana

56 Bajos

08028 Barcelona

Spain

TEL: 34 93 4090770

FAX: 34 93 4910795

URL: www.dlink.es

Португалия

Rua Fernando Pahla

50 Edificio Simol

1900 Lisbon Portugal

TEL: +351 21 8688493

URL: www.dlink.es

Чехия

Vaclavske namesti 36, Praha 1

Czech Republic

TEL :+420 (603) 276 589

URL: www.dlink.cz

Швейцария

Glatt Tower, 2.OG CH-8301

Glattzentrum Postfach 2.OG

Switzerland

TEL : +41 (0) 1 832 11 00

FAX: +41 (0) 1 832 11 01

URL: www.dlink.ch

Греция

101, Panagoulis Str. 163-43

Helioupolis Athens, Greece

TEL : +30 210 9914 512

FAX: +30 210 9916902

URL: www.dlink.gr

Люксембург

Rue des Colonies 11,

B-1000 Brussels,

Belgium

TEL: +32 (0)2 517 7111

FAX: +32 (0)2 517 6500

URL: www.dlink.be

Польша

Budynek Aurum ul. Walic-w 11

PL-00-851

Warszawa

Poland

TEL : +48 (0) 22 583 92 75

FAX: +48 (0) 22 583 92 76

URL: www.dlink.pl

Венгрия

R-k-czi-t 70-72

HU-1074

Budapest

Hungary

TEL : +36 (0) 1 461 30 00

FAX: +36 (0) 1 461 30 09

URL: www.dlink.hu

Сингапур

1 International Business Park

#03-12 The Synergy

Singapore 609917

TEL: 65-6774-6233

FAX: 65-6774-6322

URL: www.dlink-intl.com

Австралия

1 Giffnock Avenue

North Ryde, NSW 2113

Australia

TEL: 61-2-8899-1800

FAX: 61-2-8899-1868

URL: www.dlink.com.au

Индия

D-Link House, Kurla Bandra Complex Road

Off CST Road, Santacruz (East)

Mumbai - 400098

India

TEL: 91-022-26526696/56902210

FAX: 91-022-26528914

URL: www.dlink.co.in

Средний Восток (Дубай)

P.O.Box: 500376

Office: 103, Building:3

Dubai Internet City

Dubai, United Arab Emirates

Tel: +971-4-3916480

Fax: +971-4-3908881

URL: www.dlink-me.com